## Slide 1: Modul 152 – Fotografie
Einführung

## Slide 2: Richtige Haltung
Kamera mit beiden Händen halten
Guter Stand beim Fotografieren
Verwacklungen verhindern durch Hilfsmittel

## Slide 3: Kameraarten
Kompaktkamera
Bridgekamera
Spiegelreflexkamera

## Slide 4: Ausstattungsmerkmale bei Digitalkameras
Bildstabilisator
Schwenkdisplay
Blitzanschluss
Stativgewinde
GPS
Programme Tv, Av und M
Weissabgleich
Spotmessung
Livebild
…

## Slide 5: Bildsensor
Anzahl der Pixel ergibt Auflösung (Bsp: horizontal 5616px und vertikal 3744px  5616*3744=21‘026‘304px  21Mega-Pixel Auflösung
Qualität
Gewicht
Kosten

## Slide 6: Vergleich Auge und Kamera

## Slide 7: Objektive
Lichtstärke und Brennweite
Lichtstärke: f/2.8  je kleiner, desto mehr Licht kann auf den Bildsensor fallen
Zoombereich: 24 – 70mm

## Slide 8: Brennweite vs. Bildwinkel

## Slide 9: Aspekte für gute Fotos
Technisch perfekt
  Schärfe/Unschärfe ist wie gewünscht
  Farben passen
  Kontrastumfang ist genutzt
  Belichtung passt
Künstlerisch aussagekräftig
Persönlicher Erinnerungswert

## Slide 10: Blende, Verschlusszeit und ISO
Blende
Zeit
Empfindlich-keit (Film/Sensor)

## Slide 11: Belichtungszeit
Regelt, wie lange Licht auf Bildsensor fällt
Aufnahme aus der Hand scharf oder unscharf
Je nach Aussage notwendig (Wasser „eingefroren“ oder „fliessend“)
Belichtungszeit: 1/1000s
Belichtungszeit: 1/160s

## Slide 12: Blende und Schärfentiefe
Blende: f/36
Blende: f/5.6

## Slide 13: ISO-Empfindlichkeit
Je höher die Empfindlichkeit, desto mehr erhöht sich das Rauschen
ISO-Empfindlichkeit | Aufnahmesituation
100-200 ISO | Aufnahme bei Sonne
400-800 ISO | Bedeckter Himmel, abends
>800 ISO | Nachts oder in dunklen Räumen
ISO 250
ISO 4000
ISO 25600